## Slide 1
DMA及通道控制方式
汇报人：代用名
延时符

## Slide 2
延时符
程序控制方式
中断控制方式
DMA控制方式
通道控制方式

## Slide 3
  每经历一次中断，都要进行从中断请求信号
  的建立、中断源识别、中断响应到中断服务
  等的操作，花费了不少额外时间。
3
3
中断控制方式存在的问题：
01
02
DMA控制方式
  不适应CPU与高速设备间进行成组数据交换。

## Slide 4
延时符
DMA的全称是Direct Memory Access，即直接存储器访问，这是一种完全由硬件（称为DMA控制器）控制主机与设备间进行数据交换的输入输出传送控制方式，它通过在主存与设备间建立一条直接通道的方法，来进一步提高I/O数据传输效率。
DMA的基本概念

## Slide 5
在机器中，我们依据各部件所处的地位将它们划分为两大类：一类是主设备，一类是从设备。
延时符

## Slide 6
  主设备是指能够占用系统总线并通过总线对其它从设备进行控制的设备。
1
2
3
  一般来讲，主设备能够在总线上给出地址和控制等信号，完成对存储器和外围设备等的访问，如CPU。
主设备

## Slide 7
  从设备是指被主设备控制和访问的设备。如存储器及各种外围设备等。
  前面讲到的程序控制方式和中断控制方式，都是在CPU这一主设备的控制下完成存储器与外围设备间的数据交换。
延时符
从设备

## Slide 8
01
02
延时符
DMA控制器
  为实现DMA传送，机器系统专门设置了一个主设备——DMA控制器，由DMA控制器代替CPU控制完成存储器与外围设备间的数据交换。
  DMA控制器可以像CPU一样，通过总线向存储器和外围设备给出地址和控制信号，实现对这些设备的访问和控制。

## Slide 9
DMA的工作模式通常有三种方式
延时符
1
2
3
  突发方式（burst mode）
  周期挪用方式（cycle stealing）
  透明方式（transparent mode）

## Slide 10
DMA传输控制过程三个阶段：
延时符
  初始化
  数据传输
  后处理

## Slide 11: DMA控制器的组成及工作原理
1. DMA设备向DMA控制器发出DMA数据传输请求--DREQ
2. DMA控制器向CPU申请使用总线--HOLD
3. CPU将总线使用权让出给DMA控制器--HLDA
4. DMA控制器开始控制设备与内存中的数据传输
5. DMA传输完成后DMA控制器向CPU发出中断请求
6. CPU响应中断并进行DMA传输后处理

## Slide 12
延时符
I/O通道（I/O channel）又称通道处理器，是一种能执行有限指令集的专用处理器，它通过执行存储在内存中的固定或由CPU设置的通道程序来控制设备的输入输出操作。
通道控制方式

## Slide 13: 通道也是一个独立的控制部件，且比DMA控制器更进了一步：
  一方面它是一个处理器，有有限的指令集，能够执行程序；
1
2
3
  另一方面它控制灵活，可以适应不同工作方式、不同速度要求和不同数据格式的不同种类的设备的要求。

## Slide 14
  按通道的数据传输及工作方式划分，通道可分成字节多路通道、选择通道和数组多路通道三种类型。
一个机器系统可以兼有三种通道，也可以只包含其
中一种或两种，以适应不同种类设备的需要。
延迟符
I/O通道的种类

## Slide 15
01
02
延时符
03
字节多路通道：字节多路通道用于连接多个慢速或中 速的设备，这些设备的数据传送以字节为单位。
  通道以字节为单位轮流为多个设备服务，以提高通道的利用率
  字节多路通道的操作模式有两种：字节交叉模式和猝发模式

## Slide 16
选择通道
  选择通道：选择通道一次只与一个设备进行数据传输，直到
  传输完成为止，然后为其他外围设备传输数据。
  对于高速的设备，如磁盘等，要求较高的数据传输速度，它
  们与主机之间可以采用选择通道。
延时符

## Slide 17
数组多路通道：以数组(数据块)为单位在若干高速传输操作之间进行交叉复用，数组多路通道既保留了选择通道高速传输的优点，又能同时为多个设备提供服务。
延时符

## Slide 18: I/O通道的工作过程

## Slide 19
谢 谢！
汇报人：代用名
延时符