## Slide 1
汇报人：代用名
延时符
光盘存储器

## Slide 2
延迟符
光盘存储器
光盘存储器是一种采用光存储原理存储信息的存储器，它采用激光束在盘式介质上非接触地记录高密度信息，以介质材料的光学性质(如反射率、偏振方向)的变化来表示所存储信息的“1”或“0”。

## Slide 3
光盘存储器的分类
01
02
03
延时符
按光盘可擦写性分类主要包括只读型光盘和可擦写型光盘。
只读型光盘所存储的信息是由光盘制造厂家预先用模板一次性将信息写入，只能读不能写。包括CD-DA、CD-I、Video-CD、CD-ROM、DVD等。
可擦写型光盘是由制造厂家提供空盘片，用户可以使用刻录光驱将自己的数据刻写到光盘上，它包括CD-R、CD-RW和相变光盘及磁光盘等。

## Slide 4: CD-ROM
标准CD-ROM盘片的直径为120mm，中心装卡孔径为15mm，厚度为1.2mm，重量约14～18g，其基质由树酯(如聚碳酸酯)制成，数据信息以一系列微凹坑的样式刻录在光盘表面上。

## Slide 5
CD-ROM光盘在制作时，首先用高强度激光束制造一个母盘，然后以母盘作为模板压印出树酯光盘的复制品，再在凹坑表面上镀一层高反射材料(铝或金)，最后在这外层上涂一层丙烯酸树酯以防灰尘或划伤。

## Slide 6
CD-ROM盘片的结构。

## Slide 7
01
02
延时符
CD-ROM是通过安装在光盘驱动器内的激光头来读取盘片上的信息的。
激光头所产生的激光束可以穿过透明的树酯层，激光束照射到盘片的不同区域时，反射的激光强度会不发生变化。
  当激光束照射在凹坑上时，由于凹坑表面有些不平，光被散射，反射回的光强度变低；
  凹坑之间的区域称为台，台的表面光滑平坦，反射回的光强度变高。
  光传感器将检测到的这种光强变化转换成数字信号。传感器以固定的间隔检测盘表面，一个凹坑的开始或结束表示存储了一位二进制“1”；间隔之间无标高变动出现时，记录的是“0”。

## Slide 8: CD-R
CD-R（Compact Disk Recordable）是一种一次写、多次读的可刻录光盘系统，它由CD-R盘片和刻录光驱组成。
CD-R光盘与普通CD-ROM光盘在外观尺寸、记载数据的方式等方面是相同的，也同样是利用激光束的反射原理来读取信息。但与CD-ROM不同的是，在CD-R光盘表面除了含有聚碳酸酯层、反射层和丙烯酸树酯保护层外，另外还在聚碳酸酯层和反射层之间加上了一个有机染料记录层。
1
2

## Slide 9
当使用CD-R刻录光驱对空白盘片进行刻录时，是将写激光束照射到有机染料记录层上，激光照射时产生的热量将有机染料烧熔，并使其产生光痕。光痕会使今后读激光束改变光的反射率，从而达到一次刻录改写信息的目的。

## Slide 10
CD-RW
01
02
03
延时符
CD-RW（Compact Disk ReWritable）是在CD-R基础上进一步发展起来的，是一种多次写、多次读的可重复擦写的光存储系统。
CD-RW光盘结构与CD-ROM基本相同，只是在盘片中增加了可改写的染色层。
读写数据采用相变（phase change）技术。相变技术利用物质的状态变化进行数据的读、写和擦除。

## Slide 11
延迟符
CD-RW盘片内部镀上一层一定厚度的薄膜即相变记录层。相变记录层由一种银合金材料组成，随加热温度的不同，它可以形成晶体，也可以形成非晶体。因此，适当调整加热温度就可以自由地控制记录层的结晶状态。在晶体状态中原子整齐排列，光反射率高；相反，在非晶体状态中原子排列不整齐，光反射率低。对CD-RW的读、写和擦除正是利用光反射率的这种变化来实现。

## Slide 12
DVD的英文全名是Digital Video Disk，即数字视频光盘。
DVD不仅仅用来存储视频数据，还可以用来存储其它类型的数据，因此DVD又称为数字通用盘。
延时符
DVD

## Slide 13
图5­-37是DVD和CD-ROM盘片数据记录道和凹坑情况的比较 。

## Slide 14
DVD盘片分为单面单层、单面双层、双面单层和双面双层四种物理结构。因此，可以将DVD盘片分为四种规格，分别是DVD-5、DVD-9、DVD-10和DVD-18。

## Slide 15
表5-7 四种DVD盘片比较。
盘片类型 | 盘片直径 | 面数/层数 | 容量
DVD-5 | 12cm | 单面单层 | 4.7GB
DVD-9 | 12cm | 单面双层 | 8.5GB
DVD-10 | 12cm | 双面单层 | 9.4GB
DVD-18 | 12cm | 双面双层 | 17GB

## Slide 16
谢 谢！
汇报人：代用名
延时符