## Slide 1
汇报人：代用名
延时符
RAID技术

## Slide 2
起源
延迟符
1988年，美国加州大学Berkeley分校的David Patterson、Garth Gibson和Randy Katz三人发表了一篇题为《A Case of Redundant Array of Inexpensive Disks》（廉价磁盘冗余阵列方案）的论文，首次提出了RAID的一词。

## Slide 3
延时符
在论文中他们提出将多个小容量、价格低廉的磁盘进行有机组合，来替代通常在大型计算机中使用的昂贵的大容量磁盘系统，并使其具有更好的性能和更高的可靠性。

## Slide 4
01
02
03
延时符
Patterson、Gibson和Katz还定义了5种类型的RAID（称为级，level），每一级RAID都具有不同的性能和可靠性。
原先这些级的编号是从1到5，后来人们又定义了RAID的第0级和第6级。
后来一些研究机构和公司还定义了其它的一些RAID级 。

## Slide 5
01
02
延时符
RAID的设计思想
  一方面通过在多个硬盘上（又称为磁盘阵列）同时存取数据来大幅提高磁盘存储系统的数据吞吐率；
  另一方面在一些RAID 模式中通过较为完备的相互校验/恢复的措施，甚至是直接相互的镜像备份，来提高RAID 系统的容错度，从而提高了磁盘存储系统的安全性和可靠性。

## Slide 6
RAID级 | 描述 | 磁盘数 | 容错性能 | 并行I/O
0 | 无容错的条带磁盘阵列 | N | 无容错 | 有
1 | 磁盘镜像 | 2N | 容错性最好 | 有
2 | 专用海明校验盘位分布磁盘系统 | N+m | 允许一个磁盘失效 | 无
3 | 专用奇偶校验盘位分布磁盘系统 | N+1 | 允许一个磁盘失效 | 无
4 | 专用奇偶校验盘分块独立存取磁盘系统 | N+1 | 允许一个磁盘失效 | 有
5 | 分散校验分块独立存取磁盘系统 | N | 允许一个磁盘失效 | 有
6 | 分散双校验分块独立存取磁盘系统 | N | 允许两个磁盘失效 | 有
RAID分级

## Slide 7
RAID0
这里是标题
这里是标题
这里是标题
延时符
RAID0 全称是Striped disk array without fault tolerance(无容错的条带磁盘阵列）。其构架如图所示。

## Slide 8
01
02
所有的磁盘组成一个逻辑磁盘，用户数据被看成是存储在这个逻辑磁盘上，逻辑磁盘上的一个个条带数据以轮转方式映射到连续的阵列磁盘中。
每个磁盘以条带（strip）为基本单位存储信息，每个条带是一些物理的块或扇区。

## Slide 9
例如，在一个由N个磁盘组成的阵列中，逻辑磁盘的第1～N个条带数据按顺序依次分布在第1～N个磁盘的第1个条带上，第N＋1～2N个条带数据按顺序依次分布在第1～N个磁盘的第2个条带上，… ，依此类推。

## Slide 10
这种布局的优点是，如果某个I/O请求由多个相邻的条带组成，那么对这多个条带的请求可以并行处理，这样可以大大提高I/O的数据传输率。
延时符

## Slide 11
RAID0不是RAID家族中的真正成员，因为它没有数据冗余能力。由于没有采用备份或校验恢复技术，在RAID0阵列中任何一个磁盘损坏就会导致整个磁盘阵列数据的损坏 。

## Slide 12: RAID1
RAID1又称为磁盘镜像，是所有的RAID级中具有最佳失效保护的一种方案。它使用两组互为镜像的磁盘进行简单的完全数据备份，从而实现数据存储的安全性。

## Slide 13
RAID1也采用与RAID0相同的条带数据划分，即在每组内，所有磁盘以条带方式进行数据组织，以保持与RAID0同样的高性能。

## Slide 14: RAID2
1
2
RAID1虽然同时具有高可靠性和高性能，但它的主要问题是成本太大，需要整整两倍于实际所需的磁盘数量才能达到数据的冗余。
更好的方式是只使用一个或几个磁盘用于数据冗余或数据校验之用。

## Slide 15
RAID2称为海明码校验位分布磁盘系统，它是条带磁盘阵列的一个极端：每个条带是一位二进制位。
这样的话，如果以字节为单位进行数据组织，则一个磁盘阵列中至少需要8个磁盘用于存储数据信息。

## Slide 16
RAID2采用了海明纠错码进行数据校验。与数据磁盘相对应，磁盘阵列中还需要一组磁盘用于存储纠错码信息。

## Slide 17
纠错码所需的磁盘数量取决于所采用的海明纠错码所需的校验位数。无论是数据盘还是校验盘，只要有一个磁盘损坏，其中的数据都可以通过海明码来重建恢复。

## Slide 18
由于生成海明码较为耗时，所以RAID2对大多数商业应用来说速度太慢。事实上，今天大多数磁盘驱动器都有内置的CRC纠错功能。对于单个磁盘和驱动器具有高可靠性的情况下，RAID2就没有太大的应用意义了。

## Slide 19: RAID3
01
02
03
延时符
RAID3称为带校验的并行传输（Parallel transfer with parity）。
像RAID2一样，RAID3是按照每次一位的方式将数据交错分配到各个数据盘的条带上。
但是，与RAID2所不同的是，RAID3只使用一个磁盘来存储一个简单的奇偶校验位，奇偶校验位的生成比海明码的生成快得多。

## Slide 20
RAID3的组成

## Slide 21
01
02
延时符
后续几种RAID就不一一介绍了，大家可以自行阅读教材中有关内容。
有关这些RAID级的优缺点级应用可以参考教材中的表5-9.

## Slide 22
谢 谢！
汇报人：代用名
延时符