## Slide 1
CPU的功能和组成
汇报人：代用名
延时符

## Slide 2
延时符
CPU-Central Process Unit，中央处理器，是计算机中最核心的部件。
基本功能：对机器指令的执行和数据的处理进行全过程的控制。

## Slide 3: CPU的功能
计算机是通过完成人们编制的程序来实现相应的功能的
程序是由指令和数据构成的并且事先存放在存储器中
指令又可分解为若干操作步

## Slide 4
总的来讲，CPU需完成从取指令到执行指令的全过程的控制。包括以下几个方面：
01
02
03
04
延时符
  指令控制
  操作控制
  时间控制
  数据加工

## Slide 5
异常处理一般由中断机构执行中断服务程序来完成。
在执行指令的过程中，如出现：
  运算的溢出错误
  存储器校验错
  外部设备的服务请求
  ……
上述异常情况时，必须转入异常处理；

## Slide 6: CPU本质的功能
综上所述，CPU本质的功能是：
取指令—>分析指令—>执行指令

## Slide 7
CPU的基本组成
01
02
03
延时符
早期，计算机中，CPU被分成运算器和控制器两个部分 。
随着超大规模集成电路技术的发展，许多早期放在CPU外部的逻辑功能部件(如：Cache浮点运算器等)被集成到CPU内部，使得CPU的内部结构越来越复杂。
通常，认为目前的CPU由运算器、控制器和Cache三大部分组成。

## Slide 8: CPU模型
Notes: 运算器组成：算术逻辑单元(ALU)、累加寄存器(AC)、数据缓冲寄存器(DR)和状态条件寄存器(PSW)等，通用寄存器组(REG)。
内置：协处理器(负责浮点运算和向量运算)；

## Slide 9
运算器
01
02
延时符
运算器是执行部件，它接受控制器的命令进行数据加工处理等工作。
运算器有两个主要功能：
执行所有的算术运算；
  执行所有的逻辑运算，并进行逻辑测试，如零值测试或两个值的比较。

## Slide 10
控制器
01
02
延时符
控制器的组成：程序计数器(PC)、指令寄存器(IR)、指令译址译码器、时序产生器和操作控制器等；
功能：是计算机中发布命令的“决策机构”；负责完成协调和指挥整个计算机系统的操作。
  从内存中取出一条指令，并指出下一条指令在内存中的位置；
  对指令进行译码或测试，并产生相应的操作控制信号，以便启动规定的动作；
  指挥并控制CPU、内存和输入/输出设备之间数据流动的方向。

## Slide 11
延迟符
功能：根据指令译码的结果和程序及机器当前的状态，按照一定的时序要求产生指令执行过程中所需的所有操作控制信号。
两种设计方法：
  硬布线设计法（又称组合逻辑设计法），采用组合逻辑思想设计；
  微程序设计法，采用存储逻辑思想设计。
控制器核心部件--操作控制时序产生器

## Slide 12: Cache
为了进一步提高CPU的运行效率，目前的CPU内部通常会内置高速缓冲存储器。内置Cache的容量和结构对CPU的性能影响较大，一般容量越大越好。在许多高性能处理器内部，一级缓存L1通常设置为两个，一个指令Cache，一个数据Cache，以减少取指令和读操作数的访问冲突，这种结构也叫哈佛结构。

## Slide 13
CPU的寄存器组织
01
02
延时符
03
累加寄存器(Accumulator，AC)
用于控制的寄存器
  指令寄存器(Instruction Register，IR)
  程序计数器(Programme Computer，PC)
  状态条件寄存器(Programme Status Word，PSW)
用于主存接口的寄存器
  地址寄存器(Address Register，AR)
  数据缓冲寄存器(Data Register，DR)

## Slide 14
谢谢！
汇报人：代用名
延时符