## Slide 1
CPU的时序和控制
汇报人：代用名
延时符

## Slide 2
典型指令组成的一个简单程序
十六进制数地址 | 十六进制数代码 | 助记符 | 指令功能说明
0010 | 3E00 |  | 
0011 | 18E0 |  | 
0012 | 10F0 |  | 
0013 | 6011 |  | 
… | … | … | …
00E0 | 0005 | 数据 | 
00E1 | 0020 |  | 
… | … |  | 
00F0 | 存放和数 |  | 
LDA 00H
ADD [E0H]
STR [F0H]
JMP 11H
AC←00H
AC←(AC) + (00E0H)
00F0H←(AC)
PC←0011H

## Slide 3
用方框图语言表示的指令周期
取指
执行

## Slide 4: 时序产生器和控制方式
时序系统是控制器的心脏，功能：为指令的执行提供各种定时信号。
1
由于执行指令的各步操作是有先后次序的，并且许多控制信号的长短也有严格的时间限制，所以需要引入时序信号对它们进行定时控制。
2

## Slide 5: CPU的时序系统
  所以，需要把一个机器周期分为若干个相等的时间段，每一时间段对应一个节拍信号，称为节拍脉冲信号。
01
02
为什么需要设置节拍？
  一个机器周期内要完成若干微操作，有的可并行执行，有的要求顺序操作。

## Slide 6
CPU的时序系统
节拍的宽度
  取决于CPU完成一次基本操作的时间，如ALU完成一次正确的运算、寄存器间的一次传送等 。
定长机
器周期
以最复杂的机器周期为准来定出节拍数，每一节拍时间的长短也以最繁的微操作为准。
不定长
机器周期
按照实际的需要安排节拍数，需要多少个节拍就提供多少个节拍，故时间利用率高。
延时符

## Slide 7: 工作脉冲
通常，在一个节拍内还设置一个或几个具有一定宽度的工作脉冲。
一般小型机中常采用如图所示的周期-节拍-工作脉冲三级时序系统。
周期
周期
周期
节拍
工作脉冲
1周期=4节拍=8工作脉冲

## Slide 8: 节拍脉冲和工作脉冲的时间配合
节拍脉冲信号在数据通路传输中起开、关门的控制作用，是信息的载体。
工作脉冲则作为打入脉冲，起定时触发作用 。

## Slide 9: CPU的控制方式
  联合控制方式等
01
形成微操作序列的时序方式称为控制方式。
控制方式不仅直接决定着微操作控制信号的产生，也影响到控制器及其他部件的组成以及指令的执行速度等。
常用的控制方式：
02
03
  同步控制方式
  异步控制方式

## Slide 10
同步控制方式
01
02
延时符
03
同步控制方式：指系统有一个统一的时钟，所有的控制信号均来自这个统一的时钟信号。
根据指令周期、机器周期和节拍的长度固定与否，同步控制方式又分为：
  定长指令周期：即所有指令的执行时间都相等。
  定长机器周期：各个机器周期都相等，一般都等于主存的存取周期。而指令周期不固定，等于机器周期的整数倍。
  变长机器周期、定长节拍：效率较高，但时序系统的控制比较复杂。
CPU内部操作均采用同步控制，其原因是同一芯片的材料相同、工作速度相同，片内传输线短，又有共同的脉冲源，所以采用同步控制方式。

## Slide 11: 异步控制方式
异步控制方式即可变时序控制方式，各项操作不采用统一的时序信号控制，而根据指令或部件的具体情况决定，需要多少时间，就占用多少时间。
异步控制方式采用不同时序，没有时间上的浪费，因而提高了机器的效率，但是控制比较复杂。
采用“应答通信”实现的控制方式

## Slide 12
延迟符
联合控制方式
联合控制方式是同步控制和异步控制相结合的方式。现代计算机中几乎没有完全采用同步或异步的控制方式，多数是采用联合控制方式。
通常的设计思想：
在功能部件内部采用同步方式或以同步方式为主的控制方式；
  在功能部件之间采用异步方式。

## Slide 13
谢谢！
汇报人：代用名
延时符