## Slide 1
控制部件的硬布线方式
汇报人：代用名
延时符

## Slide 2: 控制部件的硬布线实现
硬布线控制器又称为组合逻辑控制器，是早期计算机控制器的一种主要设计方法，且随着近些年RISC机的出现，再次被采用。

## Slide 3: 硬布线控制器的基本原理
控制器的基本组成结构图。
核心部件：操作控制器。

## Slide 4
Cn= f ( Im ,Mi ,Tk ,Bj )
...
Notes: 组合逻辑设计法：将操作控制信号产生器用组合逻辑网络设计实现，它根据指令译码的结果，在一定的时序控制下由组合逻辑电路产生所有指令执行时所需的全部控制信号。

## Slide 5: 硬布线控制器设计举例
助记符 | 操作描述与功能说明
LDA n | AC←n，把立即数n传送给累加寄存器AC
ADD [X] | AC←(AC)+(X)，AC的内容与存储单元X的内容相加送AC
STR [X] | (X)←AC，AC的内容存入存储单元X
JMP X | PC←X，实现转移
模型机的指令系统

## Slide 6: (2)进行逻辑综合
ABUS←AR = M1.T2 + M2 ( ADD.T2 + STR.T3 )
(1)画出指令流程
硬布线控制器设计举例
RD

## Slide 7
该模型机微操作控制信号的全部逻辑表达式，如下：
AR←PC＝M1•T1；
PC+1＝M1•T1；
ABUS←AR＝M1•T2+ M2(ADD•T2+STR•T3)；
RD = (M1 + ADD•M2) T2；
DR←DBUS＝(M1 + ADD•M2) T3；
IR←DR＝M1•T4；
DR←IR＝LDA•M2•T1；
AR←IR＝(ADD+ STR)•M2•T1；
PC←IR＝JMP•M2•T1；
ALU←DR＝LDA•M2•T2 +ADD•M3•T1；
DR←AC＝STR•M2•T2；
M＝LDA•M2•T3；
AC←ALU＝(LDA•M2 +ADD•M3)T3
DBUS←DR＝STR•M2•T4；
WR＝STR•M2•T4；
ALU←AC＝ADD•M3•T1；
ADD＝ADD•M3•T2；

## Slide 8: 硬布线控制器设计举例
(3)进行逻辑设计
根据各信号的逻辑表达式即可设计出各信号的逻辑电路，将它们全部综合在一起，即构成了一个庞大的组合逻辑网络。
产生微操作控制信号 ABUS←AR 组合逻辑电路
ABUS←AR = M1.T2 + M2 ( ADD.T2 + STR.T3 )
与门
或门

## Slide 9
谢谢！
汇报人：代用名
延时符