## Slide 1
微程序控制器
汇报人：代用名
延时符

## Slide 2: 微程序控制器
  执行指令时，则将该指令对应的这段微码取出，由相应位产生操作控制信号。
微程序控制器的基本思想：
  把每条指令执行过程中应产生的操作控制信号编成二进制微码，事先存放在一个只读存储器ROM中，一条机器指令对应一段这种微码。
01
02

## Slide 3
01
02
03
04
微程序控制的基本概念
延时符
微命令：指的是控制部件通过控制线向执行部件发出的各种控制命令。
微操作：执行部件接受微命令后所进行的操作。是执行部件中最基本的操作，计算机中所执行的最小操作单位，如一些门控信号等。分为相容性微操作和互斥性微操作
微指令：由若干个微命令组合成的二进制微码序列，这些微命令通常在一个CPU周期执行。
微程序：微指令的集合。

## Slide 4: 微程序控制的基本概念
微操作
微命令
微指令
微程序
微命令
微命令
微操作
微操作
微操作
微指令
微指令
微命令
微命令
微操作
微操作
微操作
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
执行部件ALU
C1 = 1
执行
ADD
SUB
互斥性微操作
C2 =0
...
C1 ： AC← (AC) (DR)
C2 ： AC← (AC) (DR)
MUL
相容性微操作
C9
C13

## Slide 5: 简化的CPU
Notes: 每个开关由控制器中相应的微命令来控制。AC=0为零标志触发器，运算结果为零时该触发器状态为“1”。C11、C12、C13控制的微操作可以在同一个微指令周期中进行，所以是相容性的微操作。

## Slide 6
微指令的基本格式：

## Slide 7: 微程序控制器的组成
微程序控制器主要由四部分组成：控制存储器(CM)、微指令寄存器(μIR)、微地址寄存器(μAR)和微地址形成逻辑。
微程序控制器组成原理框图

## Slide 8: 微程序设计举例
直接寻址方式
模型机指令系统
指令助记符 | 操作描述与功能说明
LDA n | AC←n，把立即数n传送给累加寄存器AC。
ADD [X] | AC←(AC)+(X)，AC的内容与存储单元X的内容相加送AC。
SUB [X] | AC←(AC)-(X)，AC的内容减存储单元X的内容送AC。
STR [X] | X ←(AC)，AC的内容存入存储单元X。
JZ X | 当AC=0时，PC←X；否则，PC不变。
立即寻址方式
分析机器指令的功能

## Slide 9
设计微程序流程图
地址
公操作
C12：AR ← PC
C11：PC+1
C4：RD M
C13：IR ← DR
C14：P1
C8：DR ← IR(ADR)
C3：AC ← ALU ← DR
C9
C4
C1
0001 0000 0011 1
10
C14C15：
C1～C13：
0010 0001 0000 0
C1～C13：
00
C14C15：
C10

## Slide 10
编写微程序
控存地址 | 控制字段 C1 C2 C3 C4C5C6C7C8C9C10C11C12C13 | 测试字段 P1P2 | 后继微地址字段
取指 0000 | 0001 0000 0011 1 | 1 0 | 0000
LDR 0010 | 0010 0001 0000 0 | 0 0 | 0000
ADD 0100 | 0001 0000 1000 0 | 0 0 | 0101
ADD 0101 | 1000 0000 0000 0 | 0 0 | 0000
SUB 0110 | 0001 0000 1000 0 | 0 0 | 0111
SUB 0111 | 0100 0000 0000 0 | 0 0 | 0000
STR 1000 | 0000 1100 1000 0 | 0 0 | 0000
JZ 1010 | 0000 0000 0000 0 | 0 1 | 0000
JZ 1011 | 0000 0000 0100 0 | 0 0 | 0000
7.5.3 微程序设计举例

## Slide 11
谢谢！
汇报人：代用名
延时符