## Slide 1
微命令编码
汇报人：代用名
延时符

## Slide 2
1
2
3
4
5
延时符
微程序设计的目标：
  有利于缩短微指令字长度
  有利于减小控存容量
  有利于提高微程序的执行速度
  有利于对微指令的修改
  有利于提高微程序设计的灵活性

## Slide 3
微命令编码
01
02
03
延时符
微指令的结构？
微指令从格式上讲类似于机器指令，通常由两部分组成：
微操作码字段（uOP）
微地址（uA）
uOP
uA
操作控制字段
顺序控制字段
微命令编码是指对uOP字段的编码方法。

## Slide 4: 直接表示法
又称直接控制编码，其特点是操作控制字段中的每一位代表一个微命令。
优点：并行性好，速度快；
缺点：微指令字较长。
uOP
uA

## Slide 5
字段译码法直接译码法
字段1 | 编码值 | 指令名 | (译码得到的)微命令
 | 00 | 保留 | 
 | 01 | ADD | C1
 | 10 | SUB | C2
 | 11 | LDR | C3
C1 C2 C3
ADD/SUB/LDR
01
Notes: 对所有微命令进行分组（分段），将同类的、互斥的微命令分在同一组，用字段的不同代码表示不同的微命令，然后通过字段译码器对每一个微命令进行译码，译码输出作为微操作控制信号 ，组间采用直接表示。

## Slide 6: 混合表示法
字段n中的每一位代表一个微命令
相溶性微指令
10
?xxx
xxxxxxxxxx
001010000
xxxx
2位
ADD/SUB/LDR
4位
7种逻辑运算
4种移位运算
16位
8位
4位
Notes: 把直接表示法与字段直接译码法混合使用，即部分微命令用分段编码表示，将一些速度要求高，或与其它微命令都相容的用直接方式表示。混合表示法能综合考虑微指令字长、灵活性和执行微程序速度等方面的要求。

## Slide 7
谢谢！
汇报人：代用名
延时符