## Slide 1
微地址的形成方法
汇报人：代用名
延时符

## Slide 2
微地址的形成方法
延时符
微地址的设计关系到微指令执行顺序的控制问题，即如何确定下一条微指令的地址问题。
讨论2个问题：
  微指令中地址字段
  后继微地址的形成

## Slide 3: 微程序入口地址的形成
一级功能转移
如果机器指令操作码字段的位数和位置固定，可以直接使操作码与入口地址码的部分位相对应。
假设某机器有16条机器指令；
MOV：0000 11 H → 03H
ADD： 0001 11 H → 07H
SUB： 0010 11 H → 0BH
……
每条机器指令都需要取指操作；
作为一段公用微程序；
通常安排在控存的0号或特定单元。
Notes: 每条机器指令都需要取指操作，所以将取指操作编制成一段公用微程序，通常安排在控存的0号或特定单元开始的一段控存空间内。

## Slide 4
延迟符
二级功能转移
若各类指令的操作码的位数和位置不固定时，需采用分级转移：
  第一次先按指令类型标志转移，以区分出指令属于哪一类，如单操作数指令、双操作数指令等。在每一类机器指令中的操作码的位数和位置应当是固定的；
  第二次再按操作码区分出具体是哪条指令，以便转移到相应微程序入口。

## Slide 5
延迟符
通过PLA电路实现功能转移
可编程逻辑阵列（PLA）实质是一种编码-译码阵列，具有多个输入和多个输出：
  输入是机器操作码和其他判别条件；
  输出就是相应微程序的入口地址。
  PLA对于变长度、变位置的操作码的处理更为有效、且转移速度较快。

## Slide 6: 后续微地址的形成
增量方式(顺序-转移型微地址)
有顺序执行、转移和转子之分。
  顺序执行时，后继微地址就是现行微地址加上一个增量(通常为“1”)；
  转移或转子时，由微指令的顺序控制字段产生转移微地址。
  转移微指令的顺序控制字段分成两部分：转移控制字段(BCF)与转移地址字段(BAF)。
  当转移条件满足时，将转移地址字段(BAF)作为下一个微地址送μPC；
  当转移条件不满足时，将直接从微程序计数器μPC中取得下一条微指令地址。
Notes: 当顺序执行时，后继微地址直接由微指令的转移地址字段BAF给出；当出现分支时，由转移控制字段BCF控制对一定条件进行测试，并结合BAF字段共同形成后继微指令地址。能实现多路转移，灵活性好，微指令在控存中的存储不受顺序的限制。

## Slide 7: 后续微地址的形成
图：实现增量方式的微程序控制器

## Slide 8
延迟符
“起始和转移地址发生器”的功能有两个：
当一条新的机器指令装入IR时，它就形成机器指令的微程序段的起始地址且装入μPC，而且随着节拍电位信号的到来，μPC自动地增加一个增量，以便连续地从CM中读出微指令，相应的微操作控制信号按规定顺序发送到CPU的各个部分。
当微指令指示其测试状态标志、条件代码或机器指令的某些位时，它就对指定的条件进行测试，若满足转移条件，就把新的转移地址装入μPC，实现转移；否则不装入新地址，微程序就顺序执行。

## Slide 9
后续微地址的形成
01
02
03
延时符
每次从CM中取出一条新的微指令时，μPC都增加，只有下列情况例外：
  遇到END微指令时，就把“取指”微程序的入口地址装入μPC，开始取指令周期；
当一条新的指令装入IR时，就把该指令的微程序的入口地址装入μPC；
  遇到转移微指令且满足转移条件时，就把转移地址装入μPC。

## Slide 10
延迟符
增量方式的优、缺点：
优点：简单，易于掌握，编制微程序容易，每条机器指令所对应的一段微程序一般安排在CM的连续单元中；
缺点：这种方式不能实现两路以上的并行微程序转移，因而不利于提高微程序的执行速度。

## Slide 11
断定方式
  与增量方式不同，它不采用μPC，微指令地址由微地址寄存器μAR提供。在微指令格式中，设置一个下地址字段，用于指明下一条要执行的微指令地址。当一条微指令被取出时，下一条微指令的地址(即下地址字段)送μAR。它相当于每条微指令都具有转移微指令的功能。采用这种方法就不必设置专门的转移微指令，但增加了微指令字的长度。
增量方式与断定方式的结合

## Slide 12
增量方式与断定方式的结合
这种控制方式中，微地址寄存器μAR有计数的功能(断定方式中的微地址寄存器μAR无计数功能)，但在微指令中仍设置一个顺序控制字段。其顺序控制字段一般由两部分组成：顺序地址字段和测试字段。
① 顺序地址字段。可由设计者指定，一般是微地址的高位部分，用来指定后继微地址在CM中的某个区域内。
② 测试字段。根据有关状态的测试结果确定其地址值，一般对应于微地址的低位部分，相当于在指定区域内确定具体的分支。所依据的测试状态可能是指定的开关状态、指令操作码、状态字等。
  测试字段如果只有一位，则微地址产生两路分支；若有两位，则最多可产生四路分支；依此类推，测试字段为n位为最多可产生2n路分支。
③ 若无转移要求，则微地址寄存器μAR计数得到后继微指令的地址。

## Slide 13: 微指令的格式及执行方式
微指令的格式主要分成两类：
  水平型微指令
  垂直型微指令

## Slide 14
水平型微指令
01
02
延时符
什么是水平型微指令？
  一次能定义并执行多个并行操作微命令的微指令；
按照控制字段的编码不同，分为三种：
  全水平型（直接表示法）
  字段直接译码法
  直接表示和字段译码混合法
水平型微指令格式

## Slide 15
延时符
垂直型微指令
什么是垂直型微指令？
  微指令中设置微操作码字段，采用微操作码编译法来规定微指令的功能的微指令，称为垂直型微指令。

## Slide 16: 垂直型微指令
1）寄存器--寄存器传送型微指令
2）运算控制型微指令
4）条件转移微指令
3）访问主存微指令
微地址
Notes: 特点：一次能定义或执行1-2个微命令，微指令字长较短，uOP字段按控制类型进行编码，一般采用最短字长编码。

## Slide 17
谢谢！
汇报人：代用名
延时符