## Slide 1
流水线基本概念和分类
汇报人：代用名
延时符

## Slide 2
流水线的基本概念
延时符
计算机中的流水线技术是一种利用时间重叠技术提高机器性能的并行处理技术，它能在不增加机器硬部件的情况下，通过对某一部件功能进行合理的分解与设计，有效提高部件的处理速度。

## Slide 3
按照计算机处理的级别来分类
01
02
03
延时符
  部件级流水指的是构成部件内的各个子部件间的流水，比如运算器内浮点加、减运算的流水。
  指令级流水指的是构成计算机系统的多个处理机之间的流水，又称为宏流水。
  处理机级流水指的是构成处理机的各部件之间的流水，比如一条指令分成“取指”、“分析”、“执行”后，这三者之间的流水。

## Slide 4
01
02
延时符
按照流水线可以完成的动作的数量来分类
  单功能流水线指的是只能实现单一功能的流水，比如只能实现浮点加减而不能实现浮点乘除的流水线。当然，如果要完成多种功能的流水可以将多个单功能的流水线组合起来实现。
  多功能流水线指的是在同一流水线的各个段之间可以有多种不同的连接方式以实现多种不同的功能或运算。

## Slide 5: 多功能流水线的实现
同一个流水线在不同连接下可以分别实现浮点加、减
运算时的连接和定点乘、除法运算时的连接

## Slide 6
8.2.2 流水线的分类
按照多功能流水线的各个段是否允许同时进行多种不同功能的连接流水来分类
  静态流水线指的是在某一段时间内各功能段只能按照一种功能连接形成流水线，只能等待该流水线上全部任务流空后，才能切换成另一种功能连接进行流水。
  动态流水线是指在同一时间内，当某些段正在实现某种运算时，另一些段却可以实现另一种运算。

## Slide 7: 静态流水线时空图
相乘
累加
相加
假设先后有二批任务要完成，第一批是n个任务的浮点加、减运算；
第二批任务是A～E共5个任务的定点乘法运算

## Slide 8: 动态流水线时空图
相乘
累加
相加
Q&A：
什么时候，A任务进入流水线？
假设先后有二批任务要完成，第一批是n个任务的浮点加、减运算；
第二批任务是A～E共5个任务的定点乘法运算

## Slide 9
非线性流水线举例
按照流水线内部的功能部件的连接方式（如各功能段之间是否有反馈回路）来分类
  线性流水线：流水线各段之间串行连接，各段只经过一次，且各功能段之间没有反馈回路的。
  非线性流水线：如果流水线除了有串行连接的通路，还有反馈回路，并且往往使得任务流经流水线时需多次经过某个段或越过某些段的。

## Slide 10
01
02
按照机器可处理的对象来分类
  标量流水线：按照机器可处理的对象来分类实质就是从机器所具有的数据表示来分类，此时一般也意味着针对该机器所具有的这些数据表示会获得相应的硬件支持。所以标量流水机意味着该机器没有向量数据表示，只能用标量循环方式来处理向量和数组。
  向量流水线：则意味着该机器有向量数据表示，并且硬件上有相应的部件的支持，比如机器上一般都会设置有向量指令和向量运算硬件，能流水地处理向量和数组中的各个元素。显然，向量流水机是向量数据表示和流水技术相结合的产物。

## Slide 11
谢谢！
汇报人：代用名
延时符